### Exercice 1
D = 10 Mbit / s
Bit time = 0.1 micro seconde
n = nb de collision
K * 51,2 micro seconde
n = 1 , Kmax = 1
n= 2 , Kmax = 3
n = 3 , Kmax = 7
… n = 10 , Kmax = 2^10 – 1 = 1023
Temps d’attente maximale = 51,2 microsec
 (1 + 3 + 7 + 15 + 31 + 63 + 127 + 255 + 511 + 1023) = 2036
### Exercice 3
1/ D = 10 Mb / s
Lmin = 64 Octets = 64 * 8 bits
V = 200000 km/s
M/D >= 2 * LV
longueur maximale = < 5.12 km
3 * n = 5.12
↔ n = 5.12 / 3 km
Lmax (bus virtuel) = 5.12 km
Lmax (chaque bus physique) = 5.12 / 3 km
d (A, I) <= 5,12 km
d (A, I) = d(A,C) + d(D,F) + d(G,I) <= 5.12 km
temps de propagation dans le hub négligeable

2/ Avec des ponts, d(A,C) <= 5.12 km
d(D,F) <= 5.12 km
d(A,I) <= 5.12 * 3

### Exercice 4
a/ Physiquement séparer mais logiquement connecté
copie du signal

b/ On applique la formule de taille du réseau dans chaque domaine de collision, vu qu’il y a 1 seul domaine de collision ( en utilisant des Hubs)
M/D = 2 * L/V
M = 64 Octets
D = 100 Mb/s
V = 200000 km/s
L <= 512 m
L = d(A, H) <= 512m

c/ Le temps de traversé d’un hub est de 500ns (non négligeable)
200000 * 500 * 10-9 = 0.1 km = 100 m
formule = M/D >= 2 * (L/V + temps de traversée des équipements)
entre A et H, on traverse 3 Hubs
le temps des traversés des 3 Hubs eb un seul sens = 3 * 0.5 = 1.5 microsec
donc M/D >= 2 *( L/V + 3 microsec)
L = d(A, H) <= 212 m
d/ 2 domaines de collisions
1er domaine = A,B,C
2e domaine = F,G,H
on applique la formule généralisée pour chaque domaine de collisions
Si on applique la formule sur le 1er domaine de collision => d( A, C) <= 412 m
puisqu’on on traverse un seul hub
Pareil pour le 2eme domaine de collision, on traverse 1 seul hub
=> d (G, H) <= 412m
d(A, H)_max = d(A, C)_max + d(G, H)_max = 412 x 2 = 824m

e/ les Hubs par des ponts : 1 seul machine par port donc pas de domaine de collisions
réseau ethernet commuté
d(A,H) = pas de limite

f/ pas de domaine de collisions et pas de limite de distance