# TP1 de réseau
1.
00 01 02 a5 fb 3a | 00 01 02 a5 fc 8d | 08 00 | 4 | 5 | 00 |
00 3c | ec 26 | 40 00 | 40 | 06 | cc cd | 0a 21 b6 b6 | 84 e3
3c 0d | 0e b5 00 50 | a9 55 92 64 | 00 00 00 00 | a | 0 02 |
3e bc | a3 74 | 00 00 | 02 04 05 b4 | 04 02 | 08 0a 08 39
91 16 00 00 00 00 | 01 | 03 03 00 |

00 01 02 a5 fb 3a	00 01 02 a5 fc 8d	08 00	4	5	00	00 3c	ec 26	40 00
@mac destination	@mac source	Type de données / (Données = IPv4)	Version / (IPv4)	IHL	TOS	Longueur total du paquet (60 o)	ID	F1 + F0
			En-tête IP

40	06	cc cd	0a 21 b6 b6	84 e3 3c 0d
TTL (64)	Protocole / (DATA = TCP)	checksum	@IP source	@IP destination
En-tête IP

0e b5	00 50	a9 55 92 64	00 00 00 00	a	0 02
Port src (3765)	Port destination (80)	#SEQ	#ACK	THL	Flags

3e bc	a3 74	00 00	02 04 05 b4	04 02
Taille Fenêtre	checksum	Ptr	T L V	T L
			(négotiation MSS = 1460 B)	(Autorisation Ack selec)

08 0a 08 39 91 16 00 00 00 00	01	03 03 00
T L V		T L V
(Estampilles temporelles)		Adaptation de la taille de la fenêtre

IHL = taille de l’en-tête IP (taille H3 = 5 * 4 (toujours) = 20 Octets)
Début de l’en-tête IP commence aux bits de version (colonne 4)
F1 = 3 premiers bits : - 1er Reservé
- 2me Ne pas fragmenter
- 3me Fragment suivant existe
F1 = 010
F0 = fragment offset = 0000000000000
somme de ctrl = checksum

4.Le paquet contient-il des options ? Justifiez votre réponse
Non car il n’y a pas de place pour les options.

5.
@IP source = 10.33.182.182
@IP destination = 132.227.60.13

7. Protocole de transport utilisé : TCP
on sait qu’il y a une navigation internet car le port destination utilisé est 80

THL = H4 = 10 * 4 = 40 octets
Il n’y a pas d’octets applicatifs, et il y a 20 octets d’options TCP
La trame Ethernet ne contient que des en-têtes (H2 (14 B), H3 (20 B), et H4 (40 B))

Flags (TCP) = 000010
données urgentes = 0
ACK = 0
Push = 0
Reset = 0
SYN = 1 (donc ouverture de connexion TCP)
FIN = 0

Segment TCP de type SYN
Ouverture de connexion TCP vers un serveur WEB

### Exercice 1.2
3.1/